Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

## a) Pojemniki typu P.A. 1.1 do selektywnej zbiórki szkła

- Ilość pojemników – 10 szt.

- Pojemniki czterokołowe wykonane ze stali ocynkowanej z min dwoma kółkami hamowanymi.

- Wykonanie pojemnika:

- Kadłub środkowy (główna część pojemnika) – wykonany z wytłoczki kształtowej wytrzymałościowej (sztywność boczna). Blacha ocynkowana grubości minimum 1 mm. Do kadłuba od spodu są przyspawane podstawy pod koła jezdne grubości minimum 2-3 mm.

- Dekle boczne – podobnie jak wyżej kadłub środkowy wykonany z wytłoczki kształtowej wytrzymałościowej (sztywność boczna). Blacha ocynkowana grubości minimum 1 mm . Do dekli bocznych są dospawanie elementy zawiasów klapy (elementy osi)

- Klapa górna - wykonana z wytłoczki kształtowej wytrzymałościowej. Blacha ocynkowana grubości minimum 1 mm. Do klapy górnej przyspawane są boczne elementy zawiasów, wykonane tez kształtowo z blachy minimum 1,5-2 mm. Po połączeniu (pospawaniu) wszystkich elementów w całości klapa jest z zewnątrz malowana proszkowo farbą na kolor niebieski

- Łączenie wszystkich elementów jest przy pomocy spawu ciągłego

- Układ jezdny - obrotnica typu Bickle

- Wieko przystosowane do zbiórki szkła  pomalowane na kolor biały.

- Pojemniki muszą charakteryzować się trwałą konstrukcją i dużą odpornością na działanie warunków chemicznych, biologicznych, atmosferycznych oraz promieni UV.

- Pojemniki muszą być wykonane ze stali ocynkowanej.

- Pojemność 1,1 m3.

- Oznakowanie pojemnika rodzajem odpadu,  logo i nazwą właściciela (logo zostanie dostarczone na wskazany adres mailowy droga elektroniczna po podpisaniu umowy).

- Dostawa pojemników bezpłatna do siedziby Zamawiającego.

- Pojemniki muszą być fabrycznie nowe.

## b) Pojemniki typu P.A. 1.1 do selektywnej zbiórki makulatury.

- Ilość pojemników – 10 szt.

- Pojemniki czterokołowe wykonane ze stali ocynkowanej z min dwoma kółkami hamowanymi.

- Wykonanie pojemnika:

- Kadłub środkowy (główna część pojemnika) – wykonany z wytłoczki kształtowej wytrzymałościowej (sztywność boczna). Blacha ocynkowana grubości minimum 1 mm. Do kadłuba od spodu są przyspawane podstawy pod koła jezdne grubości minimum 2-3 mm.

- Dekle boczne – podobnie jak wyżej kadłub środkowy wykonany z wytłoczki kształtowej wytrzymałościowej (sztywność boczna). Blacha ocynkowana grubości minimum 1 mm . Do dekli bocznych są dospawanie elementy zawiasów klapy (elementy osi)

- Klapa górna - wykonana z wytłoczki kształtowej wytrzymałościowej. Blacha ocynkowana grubości minimum 1 mm. Do klapy górnej przyspawane są boczne elementy zawiasów, wykonane tez kształtowo z blachy minimum 1,5-2 mm. Po połączeniu (pospawaniu) wszystkich elementów w całości klapa jest z zewnątrz malowana proszkowo farbą na kolor niebieski

- Łączenie wszystkich elementów jest przy pomocy spawu ciągłego

- Układ jezdny - obrotnica typu Bickle

- Wieko przystosowane do zbiórki papieru pomalowane na kolor niebieski.

- Pojemniki muszą charakteryzować się trwałą konstrukcją i dużą odpornością na działanie warunków chemicznych, biologicznych, atmosferycznych oraz promieni UV.

- Pojemniki muszą być wykonane ze stali ocynkowanej.

- Pojemność 1,1 m3.

- Oznakowanie pojemnika rodzajem odpadu,  logo i nazwą właściciela (logo zostanie dostarczone na wskazany adres mailowy droga elektroniczna po podpisaniu umowy).

- Dostawa pojemników bezpłatna do siedziby Zamawiającego.

- Pojemniki muszą być fabrycznie nowe.

c) Pojemniki osiatkowane do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych.

- Ilość pojemników – 10 szt.

- Pojemniki wykonane z profili stalowych obudowanych siatką stalową  ocynkowaną o wymiarach oczek 40 x 40 mm lub 50x 50 mmi grubości drutu 4-5 mm.

- Wykonane z blachy ocynkowanej.

- Otwór o średnicy wrzutowy 35 cm obrobiony prętem lub rurką

- Pojemność – ok. 2,5 m3.

- Możliwość opróżniania hydraulicznym dźwigiem samochodowym (HDS).

- Ucho do haka wykonane zgodnie z normą DIN

- Oznakowanie pojemnika rodzajem odpadu oraz logo i nazwą właściciela (logo zostanie dostarczone na wskazany adres mailowy droga elektroniczna po podpisaniu umowy).

- Dostawa pojemników bezpłatna do siedziby Zamawiającego.

- Pojemniki muszą być fabrycznie nowe.